Автомойка АКВАСЕРВИС-1Ш

Компания «Сервис+» предлагает:
 Быстровозводимая  модульная автомойка легкового транспорта на 1 пост с шиномонтажом «АКВАСЕРВИС-1Ш».

Автомойка «АКВАСЕРВИС-1Ш» представляет собой облегченную конструкцию, которая в сжатые сроки монтируется на выбранном месте  квалифицированной бригадой.

Преимущества  автомоек серии «АКВАСЕРВИС»:

- планировка и комплектация согласно пожеланиям Заказчика;
- короткие сроки комплектации и монтажа;
- возможность работы в автономном режиме;
- мойка полностью готова к работе  после сдачи.

Заказчик готовит площадку для установки автомойки и подводит коммуникации

Доставка, монтаж и пусконаладка по центральному региону РФ включены в общую стоимость.

Цвет стен, ворот и дверей на выбор из стандартных вариантов.

Характеристики модульной автомойки АКВАСЕРВИС-1Ш :

| № | Наименование. | Параметр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габариты,мм: -длина ,мм -ширина , мм -высота максимальная, мм | S=92,4 м2 11000 8400 4200 |
| 2. | Габариты моечного поста: -длина , мм -ширина ,мм -высота минимальная, мм | S=33,75м2 7500 4500 3000 |
| 3. | Габариты шиномонтажной мастерской -длина , мм -ширина ,мм -высота минимальная, мм | S=16,45 м2 3500 4700 2500 |
| 4. | Размеры навеса шиномотажа: -длина , мм -ширина ,мм -высота минимальная, мм | S=25,85 м2 5500 4700 2500 |
| 5. | Металлокаркас. | Сварной Металлопрокат чёрный, окраска 2 слоя. |
| 6. | Клиентская, комната персонала,техпомещение. | Планировка по согласованию с Заказчиком |
| 7. | Кровля | Сэндвич-панель пенополистирол 100 +профлист |
| 8. | Стены | Сэндвич-панель пенополистирол 100 |
| 9. | Пол в моечных боксах и техпомещении. | металлопрокат + лист рифлёный ст3 =4, окраска 2 слоя |
| 10. | Пол в комнатах для клиентов, персонала. | Фанера + Линолеум |
| 11. | Въезд. | Трап въездной 1шт. |
| 12. | Фриз и фасонные элементы | Металл гнутый, крашенный =0.5 |
| 13. | Окна | Стеклопакет 100х100 см открывание в одно положение 3 шт. |
| 14. | Ворота | Секционные 3000х2800х45. Doorhan, цепной привод 1 шт |
| 15. | Дверь в воротах | 1шт. |
| 16. | Дверь металлическая входная | 2 шт. |
| 17. | Двери ПВХ внутренние | 2 шт. |
| 18. | Напряжение, частота переменного тока Максимальная потребляемая мощность | 380/220±22В, 50 Гц 24 кВт. |
| 19. | Аппарат высокого давления (пр-во «Сервис+») +Пенокомплект | SA 200/15 HN |
| 20. | Пылесос для сухой и влажной уборки (Италия) | 3 турбины |
| 21. | Компрессор CБ4/С-200.LB40 (Белоруссия) | 200 л |
| 22. | Система водоочистки и водоснабжения | СТОК–0,5ФН (накопитель 200л) Ёмкость-накопитель 1 м3 с блоком повышения давления |
| 23. | Пневмосеть | пистолет продувки + пистолеты подкачки. |
| 24. | Система водоснабжения и канализации для присоединения по временной схеме. | Комплект |
| 25. | Электрооборудование | Электрощит (автоматы, счетчик), Розетки 220 В IP44 (каучук) - 1 Розетки 380 В IP44 - 2 Выключатели - 6 шт. Розетки 220 двойные – 6 шт. Светильники IP65 - 18 шт. и пр. |
| 26. | Вентиляция вытяжная | Оцинкованные воздуховоды, канальный вентилятор (10X), стеновые вентиляторы в подсобных помещениях. |
| 27. | Система отопления | Водяное с радиаторами, электрокотел, 9 кВт 130 Вт/м2 Насос циркуляционный, расш. бак и пр. |
| 28. | Комплект шиномонтажного оборудования | Шиномонтажный станок BL-502 Станок для балансировки колес SBM-99A Ванна для шиномонтажа КС-013 Гидравлический подкатной домкрат MASTER Набор ударных головок SIS-4407 Пневмошлифмашинка ST-7733 МК Комплект расходных материалов. |
|  | Цена | 2.780.000 |

Нормативная документация.

Продукция предприятия полностью сертифицирована.

К каждой автомойке прилагается комплект документов:

1. Эскизный проект с 3D визуализацией  объекта.
2. Паспорт автомойки «АКВАСЕРВИС-1Ш».
3. Заверенная копия сертификата соответствия на автомойку.
4. Руководство по эксплуатации и работе автомойки.
5. Технические условия.
6. Заверенная копия сертификата соответствия на систему оборотного водоснабжения. 
7. Заверенная копия санитарно-эпидемиологического заключения на систему оборотного водоснабжения.
8. Паспорт и руководство по эксплуатации на аппарат высокого давления, пылесос, компрессор, насосное оборудование, на вентиляторы.
9. Сертификаты на используемые строительные материалы.
10. Гарантийные талоны.

Условия оплаты модульных автомоек

При заключении договора, вносится авансовый платёж в размере 70% от общей стоимости заказа, 20% стоимости автомойки после отгрузки (или возведении каркаса на месте установки) на основании товарно-транспортной накладной, 10% после пусконаладочных работ и сдачи автомойки в эксплуатацию.

Сроки изготовления модульных автомоек АКВАСЕРВИС

Срок изготовления, с момента внесения предоплаты и поступления денег на расчетный счет нашего банка, составляет 30 календарных дней, однако более точный срок уточняется у менеджера на момент размещения заявки.

Гарантийное обслуживание

Гарантийное обслуживание модульных автомоек АКВАСЕРВИС осуществляется в течение одного года с момента запуска автомойки. Расчетный срок эксплуатации 10 лет.

Дополнительно

Кроме стандартных комплектаций и типовых решений наша компания всегда готова предложить другие варианты или рассмотреть Ваши требования и пожелания к автомойке.

| № | Опция |
| --- | --- |
| 1. | Увеличенные габариты помещений. |
| 2. | Нестандартные цветовые решения. |
| 3. | Увеличенная толщина ограждающих конструкций (сэндвич-панель 150мм) |
| 4. | Бетонный пол с покрытием керамогранитной плиткой. |
| 5. | Въездные ворота усиленных серий с нержавеющей фурнитурой. |
| 6. | Декоративный фриз из композитных панелей. |
| 7. | Увеличенная площадь остекления. |
| 8. | Улучшенная отделка бытовых помещений. |
| 9. | Вывески, баннеры, знаки и т.д. |
| 10. | Наружное освещение. |
| 11. | Вытяжная вентиляция повышенной мощности (20Х). |
| 12. | Приточная вентиляция с подогревом. |
| 13 | Дополнительный подогрев: зона опускания ворот, въездной пандус, крыша. |
| 14. | Увеличенные ёмкости: грязной воды, очищенной воды, чистой воды. |
| 15. | Пеногенератор. |
| 16. | Пылесос-экстрактор. |
| 17. | Видеонаблюдение. |
| 18. | Светофоры. |
|  | и т.д. |

ООО"Сервис+"

8(495)22-15-900

8(963)785-03-77

e-mail: servisplus@mail.ru

www.auto-serp.ru

Пн–Пт: с 800 до 1800; Сб: с 1000 до 1700; Вс: выходной.