Автомойка АКВАСЕРВИС-4Ш

Компания «Сервис+» предлагает:
 Быстровозвозводимая  модульная автомойка легкового транспорта на 4 поста «АКВАСЕРВИС-4».

Автомойка «АКВАСЕРВИС-4» представляет собой облегченную конструкцию, которая в сжатые сроки монтируется на выбранном месте  квалифицированной бригадой.

Преимущества  автомоек серии «АКВАСЕРВИС»:

- планировка и комплектация согласно пожеланиям Заказчика;
- короткие сроки комплектации и монтажа;
- возможность работы в автономном режиме;
- мойка полностью готова к работе  после сдачи.

Заказчик готовит площадку для установки автомойки и подводит коммуникации

Доставка, монтаж и пусконаладка по центральному региону РФ включены в общую стоимость.

Цвет стен, ворот и дверей на выбор из стандартных вариантов.

Планировка модульной автомойки АКВАСЕРВИС - 4

Характеристики модульной автомойки АКВАСЕРВИС-4:

| № |  | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габариты,мм: -длина, мм -ширина, мм -высота максимальная, мм | S=210,21 м2 7700 27300 4200 |
| 2. | Габариты моечного поста: -длина (А),мм -ширина (Б), мм -высота (В) минимальная, мм | S=33,75м2 7500 4500 3000 |
| 3. | Клиентская, комната персонала, техпомещение. | Планировка по согласованию с Заказчиком |
| 4. | Сан. узел. | Унитаз + раковина-мини – 2 шт. |
| 5. | Кровля | Сэндвич-панель пенополистирол 100 +профлист |
| 7. | Стены | Сэндвич-панель пенополистирол 100 |
| 8. | Пол в моечных боксах и техпомещении. | Бетонная стяжка + плитка |
| 9. | Пол в комнатах для клиентов, персонала. | Бетонная стяжка + плитка |
| 11. | Въезд. | Трап въездной 5 шт. |
| 12. | Фриз и фасонные элементы | Металл гнутый, крашенный =0.5 |
| 13. | Окна | Стеклопакет 100х100 см открывание в два положения 2 шт. |
| 14. | Ворота | Секционные 3000х2800х45. Doorhan, цепной привод 5 шт |
| 15. | Дверь в воротах. | 2 шт. |
| 16. | Дверь металлическая входная | 1 шт. |
| 17. | Двери ПВХ | 6 шт. |
| 18. | Перегородка между боксами | Профлист не герметичная/штора ПВХ |
| 19. | Напряжение, частота переменного тока | 380/220±22В, 50 Гц |
| 20. | Аппарат высокого давления (пр-во «Сервис+») + Пенокомплект | SA 200/15 HN – 4 шт. |
| 21. | Пылесос для сухой и влажной уборки (Италия) | 3 турбины – 2 шт. |
| 22. | Компрессор (Белоруссия) | СБ4/Ф-270.LB50 |
| 23. | Система водоочистки и водоснабжения | СТОК–2ФН (накопитель 1000л) Ёмкость-накопитель 1 м3 с блоком повышения давления |
| 24. | Пневмосеть | пистолет продувки + пистолеты подкачки. |
| 25. | Система водоснабжения и канализации для присоединения по временной схеме. | Комплект |
| 26. | Электрооборудование | Электрощит (автоматы, счетчик), Розетки 220 В IP44 (каучук) - 4 шт. Розетки 380 В IP44 – 5 шт. Розетки 220 двойные - 20 шт. Светильники IP65 - 65 шт. и пр. |
| 27. | Вентиляция вытяжная | Оцинкованные воздуховоды, канальный вентилятор (10X), стеновые вентиляторы в подсобных помещениях. |
| 28. | Система отопления | Водяное с радиаторами, дизельный котел, 45 кВт 180 Вт/м2 Насос циркуляционный, расш. бак и пр. |
| 29. | Шиномонтажный пост | Подъемник с нижней синхронизацией L-240A Шиномонтажный станок BL-502 Станок для балансировки колес SBM-99A Ванна для шиномонтажа КС-013 Гидравлический подкатной домкрат MASTER Набор ударных головок SIS-4407 Пневмошлифмашинка ST-7733 МК Комплект расходных материалов. |
| Цена | 5.670.000 |
| Цена без плитки | 5.000.000 |

Нормативная документация.

Продукция предприятия полностью сертифицирована.

К каждой автомойке прилагается комплект документов:

- Эскизный проект (визуализация);

- Паспорт станции автомойки;

- Заверенная копия сертификата на автомойку;

- Руководство по эксплуатации и работе автомойки;

- Технические условия;

- Заверенная копия сертификата на очистку воды;

- Заверенная копия санитарно-эпидемиологического заключения на очистку воды;

- Паспорт и руководство по эксплуатации на аппарат высокого давления, пылесос, компрессор, насосное оборудование, на вентиляторы;

- Сертификаты на используемые строительные материалы;

- Гарантийные талоны.

Условия оплаты модульных автомоек

При заключении договора, вносится авансовый платёж в размере 70% от общей стоимости заказа, 20% стоимости автомойки после отгрузки (или возведении каркаса на месте установки) на основании товарно-транспортной накладной, 10% после пусконаладочных работ и сдачи автомойки в эксплуатацию.

Сроки изготовления модульных автомоек АКВАСЕРВИС

Срок изготовления, с момента внесения предоплаты и поступления денег на расчетный счет нашего банка, составляет 45 календарных дней, однако более точный срок уточняется у менеджера на момент размещения заявки.

Гарантийное обслуживание

Гарантийное обслуживание модульных автомоек АКВАСЕРВИС осуществляется в течение одного года с момента запуска автомойки. Расчетный срок эксплуатации 10 лет.

Дополнительно

Кроме стандартных комплектаций и типовых решений наша компания всегда готова предложить другие варианты или рассмотреть Ваши требования и пожелания к автомойке.

| № | Опция |
| --- | --- |
| 1. | Увеличенные габариты помещений. |
| 2. | Нестандартные цветовые решения. |
| 3. | Увеличенная толщина ограждающих конструкций (сэндвич-панель 150мм) |
| 4. | Бетонный пол с покрытием керамогранитной плиткой. |
| 5. | Въездные ворота усиленных серий с нержавеющей фурнитурой. |
| 6. | Декоративный фриз из композитных панелей. |
| 7. | Увеличенная площадь остекления. |
| 8. | Улучшенная отделка бытовых помещений. |
| 9. | Вывески, баннеры, знаки и т.д. |
| 10. | Наружное освещение. |
| 11. | Вытяжная вентиляция повышенной мощности (20Х). |
| 12. | Приточная вентиляция с подогревом. |
| 13 | Дополнительный подогрев: зона опускания ворот, въездной пандус, крыша. |
| 14. | Увеличенные ёмкости: грязной воды, очищенной воды, чистой воды. |
| 15. | Пеногенератор. |
| 16. | Пылесос-экстрактор. |
| 17. | Видеонаблюдение. |
| 18. | Светофоры. |
|  | и т.д. |

ООО"Сервис+"

8(495)22-15-900

8(963)785-03-77

e-mail: servisplus@mail.ru

www. avtomoikaplus.ru; www.auto-serp.ru

Пн–Пт: с 800 до 1800; Сб: с 1000 до 1700; Вс: выходной.